## Slide 1
Katoen Natie
Threaded Case Study — Netwerken 2 ISB
Noa Robles Levy | Quinten Morreel
11 juni 2026 · GR501 · 10:30

## Slide 2
Bedrijf
Katoen Natie (KTN)
Profiel
▸ Havenlogistiek — haven van Antwerpen
▸ Overslag, opslag en distributie van goederen
▸ Verbindt schepen, spoor en weg
Diensten
▸ Website (HTTP/HTTPS) — publiek bereikbaar
▸ VPN — veilige remote toegang voor medewerkers
Netwerkvereisten
▸ Hoge beschikbaarheid gateway
▸ Hoge beschikbaarheid webdienst
▸ Veilige remote toegang
▸ Scheiding intern / publiek (DMZ)
▸ IPv6 dual-stack (toekomstbestendig)

## Slide 3
Netwerkarchitectuur
3 zones · dual-stack IPv4 + IPv6
WAN
203.0.113.0/29 2001:db8:1::/64
Verbinding met het internet
DMZ
172.16.10.0/24 fd00:ac10:a::/64
Publieke servers (web, VPN)
LAN
10.10.0.0/24 fd00:a:a::/64
Interne medewerkers
→
→
VyOS-A & VyOS-B staan tussen de zones als router/firewall

## Slide 4
Router-redundantie
VRRP — Virtual Router Redundancy Protocol
Hoe werkt het?
▸ VyOS-A = master (priority 200) → verwerkt al het verkeer
▸ VyOS-B = backup (priority 100) → staat klaar
▸ Gedeeld virtueel IP (VIP) = gateway voor alle clients
▸ Clients merken niets — ze spreken altijd hetzelfde VIP aan
Demo-resultaten
Failover tijd
< 3 seconden
Packet loss
~2% (3 / 150 pakketten)
IPv6 VIP
fd00:a:a::1 — ook redundant
Failback
VyOS-A pakt MASTER terug (preemption)
Internet ↓ [VIP 10.10.0.1] ↙ ↘ VyOS-A VyOS-B master backup

## Slide 5
Server-redundantie
HAProxy + Keepalived + lsyncd
Hoe werkt het?
▸ HAProxy verdeelt HTTP-verkeer over WEB1 en WEB2 (round-robin)
▸ Keepalived beheert een virtueel IP (VIP) voor HAProxy
▸ WEB1 uitvalt → HAProxy detecteert dit via health check, alles naar WEB2
▸ lsyncd: real-time content sync WEB1 → WEB2 via rsync/SSH (< 3s)
Demo-resultaten
VIP aanwezig
172.16.10.100 zichtbaar op WEB1 (MASTER)
Load balancing
Requests wisselen af tussen WEB1 en WEB2
Failover
Geen onderbreking bij uitval WEB1
Content sync
Wijziging op WEB1 → binnen 3s zichtbaar op WEB2
Client ↓ HAProxy VIP 172.16.10.100 ↙ ↘ WEB1 ⟷ WEB2 (lsyncd sync)

## Slide 6
VPN-oplossing
OpenVPN met Easy-RSA PKI
Opzet
▸ Easy-RSA genereert CA, servercertificaat en clientcertificaat
▸ OpenVPN-server draait op debian2 (10.10.0.20)
▸ Tunnel subnet: 10.8.0.0/24 — server-IP: 10.8.0.1
▸ Client ontvangt route naar intern LAN (10.10.0.0/24)
Demo-resultaten
Protocol
UDP 1194
Verbinding
Windows PC → OpenVPN → tunnel
Ping 10.8.0.1
4/4 ontvangen · 0% packet loss
Authenticatie
Certificaten (PKI) — geen wachtwoord
Windows PC ↓ UDP 1194 OpenVPN server 10.8.0.1 ↓ LAN 10.10.0.0/24

## Slide 7
X-Factor: IPv6 dual-stack
Toekomstbestendig netwerk — ULA intern · SLAAC voor clients
Wat is geïmplementeerd?
▸ Elke interface krijgt naast IPv4 ook een IPv6-adres
▸ ULA-adressen intern (fd00::/8) — privé-equivalent voor IPv6
▸ SLAAC: VyOS adverteert prefix → clients configureren zichzelf
▸ VRRP werkt ook voor IPv6 (aparte group, vrid 16)
▸ HAProxy bereikbaar via IPv6 VIP: fd00:ac10:a::100
Meerwaarde
▸ IPv4-adressen zijn uitgeput — dual-stack is de standaard overgang
▸ Geen NAT nodig voor IPv6 — eenvoudigere troubleshooting
Adresplan IPv6
WAN: 2001:db8:1::/64
DMZ: fd00:ac10:a::/64
LAN: fd00:a:a::/64
VyOS-A LAN: ::2/64
VyOS-B LAN: ::3/64
VRRP VIP: ::1/64
Clients: SLAAC (EUI-64)

## Slide 8
Conclusie
✓ 3 redundante oplossingen geïmplementeerd en gedemonstreerd
✓ VRRP: failover < 3s · ~2% packet loss
✓ HAProxy: automatische failover bij uitval webserver
✓ OpenVPN: veilige VPN-tunnel met PKI-certificaten
✓ X-Factor: IPv6 dual-stack op alle interfaces en servers
✓ Volledig uitgewerkt in VirtualBox — geen Packet Tracer
Noa Robles Levy | Quinten Morreel · 11/06/2026